## Slide 1: 军用航天技术

## Slide 2: 军用航天技术的分类
运载火箭技术
军用卫星类型
  侦察卫星
  通信卫星
  导航卫星
  测地卫星
  气象卫星
  攻击卫星（反卫星、对空、对地……）
载人航天器

## Slide 3: 运载火箭技术
按使用能源分：
  化学火箭
    固体火箭
    液体火箭
    固液混合型推进剂火箭
  核火箭
  电火箭
  光火箭
运载火箭最初均由弹道导弹改装而来
  最早发射现代火箭的国家是德国

## Slide 4: 火箭技术的发展趋势
按适用及可靠的原则设计
研制新型火箭（现有改进/全新）
发展载人兼运货及运货专用的两种火箭
捆绑助推器
芯级普遍采用大推力液氢液氧发动机
固体与液体助推器并用
主要使用碳氢类燃料，淘汰有毒推进剂
助推器与芯级贵重部件重复使用
重视发展小型运载火箭（固体）

## Slide 5: 卫星的轨道倾角与星下点轨迹
轨道倾角：卫星的运行平面与地球赤道平面之间的夹角
星下点：轨道上的卫星与地心连线在地球表面上的交点

## Slide 6: 两种特殊轨道
地球同步轨道(GEO)
  位于赤道轨道，高度35786千米
  可能运行于该轨道的军用卫星有：
    通信卫星、电子侦察卫星、气象卫星、导航卫星（北斗），成像侦察卫星（目前仅中国高分四号）
太阳同步轨道(SSO)
  一种逆行轨道，卫星的轨道平面绕地球自转轴的旋转方向、角速度与地球绕太阳公转的方向和角速度相同

## Slide 7: 军用卫星
含义：以军事意图为目的的各种环绕地球运行的无人航天器的总称。
按用途分类：
    军事侦察卫星
    军用通信卫星
    军用导航卫星
    军事测地卫星
    军事气象卫星
    反卫星卫星

## Slide 8: 侦察卫星
目的：获取各种军事情报
特点：速度快、范围广、限制少、生存能力强等
类别：
  成像侦察卫星
  电子侦察卫星
  导弹预警卫星
  海洋监视卫星
  核爆炸监视卫星

## Slide 9: 成像侦察卫星
从空间获取军事情报的主要手段
按原理：分光学成像与雷达成像卫星两大类
按用途：分普查型与详查型两类
卫星地面分辨力S：
  H——卫星轨道高度(m)
  F——相机焦距(m)
  R——照相系统分辨力(线对/mm)
目前最高分辨率：光学0.1m，雷达0.3m
  美国的 Keyhole（锁眼）是光学成像侦察卫星， Lacrosse（长曲棍球）是雷达成像侦察卫星

## Slide 10: 光学与雷达成像侦察卫星比较
项目 | 光学成像 | 雷达成像
分辨力 | 较高 （最高0.1m） | 较低 （最高0.3m）
易受天气影响 | 是 | 否
识别伪装能力 | 差 | 较好
代表卫星 | 锁眼 (Keyhole） | 长曲棍球 (Lacrosse)

## Slide 11: 成像侦察卫星
局限性：
  只能沿预定轨道飞行，无法跟踪运动目标
  获得的情报在时间上不连续
  照相侦察卫星受气象影响较大，夜间侦察效果差
  存在侦察空白
  回收侦察照片技术较复杂（电子成像方式可避免此问题）

## Slide 12: 电子侦察卫星
目的：侦收敌方电子设备的电磁辐射信号以获取军事情报
任务：
  侦察敌方雷达的位置、使用频率等参数（为战略轰炸机、导弹突防和电子干扰提供数据）
  探测敌方军用电台和发信设施的位置（以便窃听和破坏）

## Slide 13: 导弹预警卫星（DSP）
目的：利用红外探测等遥感装置，测量敌方战略导弹的发射与飞行参数，并进行报警
当前问题：
  只能监视导弹飞行的主动段
  只能探测飞出稠密大气层的导弹
  不能完全排除虚警
美国：
  NMD系统的重要组成部分之一
  搭载在GPS卫星上

## Slide 14: 海洋与核爆炸监视卫星
海洋监视卫星的目的：
  监视全球水面舰只和水下潜艇的活动
  有时提供舰船之间、舰岸之间的通信
核爆炸监视卫星的目的：
  监视大气层及外层空间的核爆炸

## Slide 15: 反卫星侦察的方法
掌握卫星运行规律，实施机动规避
针对卫星侦察手段，改变活动方式
研究图像分析过程，加强伪装隐蔽
破坏卫星系统

## Slide 16: 例题
侦察卫星运行高度越高，则侦察范围越大，故高度越高越好。
  (.F.)
影响照相侦察卫星分辨力的因素有：
  a. 轨道倾角 b. 相机焦距
  c. 感光材料分辨率 d. 卫星速度
  (bcd)
某成像侦察卫星的轨道倾角为60º，则它一天内观察某一固定目标的最大次数为：
  a、1次 b、2次 c、17次 d、18次
  (b)

## Slide 17: 军事通信卫星
1960年8月，美国发射了第一颗通信用卫星“回声1号”，直径30米。实为镀铝塑料薄膜制成的气球（并非实用的通信卫星）
1963年2月，美国发射第一颗地球同步轨道通信卫星
1976年美国开始研制跟踪和数据中继卫星（TDRS）

## Slide 18: 军事通信卫星
在军事通讯中起着越来越大的作用
特点：
  覆盖范围大
  通信距离远
  通信容量大
  传输质量高
  机动性和生存能力强

## Slide 19: 当前的卫星导航定位系统
全球导航定位系统：
  美国——Global Positioning System
  俄国——GLONASS
  中国——北斗
  欧盟——Galileo
区域导航定位系统：
  日本——QZSS“准天顶系统”
  印度——IRNSS

## Slide 20: 军事测地卫星
目的：
  测定地球的形状及大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标的地理位置等。
特点：
  周期短、精度高

## Slide 21: 天基武器系统
含义：
  攻击敌方航天器用的卫星及卫星平台
分类：
  反卫星武器系统
  定向能（激光、粒子束、微波等）武器系统
  空间反弹道导弹武器系统

## Slide 22: 载人航天器
载人飞船（宇宙飞船）
航天站（又称太空站、空间站）
航天飞机（美国的航天飞机已全部退役）
  充当太空间谍
  作为侦察、通信、导航等军用卫星的理想运载器和发射场
  担负拦截和捕获太空“敌人”等军事任务
  充当太空武器的理想试验基地
  充当太空维护（加“油”、维修）站和转运站

## Slide 23: 空间站
1971年，前苏联发射“礼炮-1号”，美国73年实施“天空实验室”计划
国际空间站
  由美国、俄罗斯、欧洲航天局、日本、加拿大等建造
  建成后总重420吨，工作寿命10～15年，最多可同时接纳7名航天员
  6个实验舱可提供40个研究机柜和110千瓦的电能
中国“天宫”系列

## Slide 24: 例题
可能运行在地球同步轨道的军用卫星有：
  a. 成像侦察卫星 b. 电子侦察卫星
  c. 气象卫星 d. 通信卫星
  （abcd)
可具有军事用途的航天器有：
  a. 人造地球卫星 b. 航天飞机
  c. 空间站 d. 深空探测器
  （abc）